## Slide 1: Touch Screen
20800128 김윤태
21100690 주수현

## Slide 2: 학습 목표
터치스크린 알아보기
  터치 스크린 이해하기
  터치 스크린 제어하기
터치 좌표값 출력 프로그램 제작

## Slide 3: Touch Screen
초기 설계에 반영되어 있지 않았기 때문에 마우스 입력을 사용하여 처리
커널 2.6 버전부터 입력 시스템 처리가 도입되며 문제 해결
INPUT 디바이스 드라이버에 통합됨
/dev/input/event1 디바이스 노드 사용

## Slide 4: Touch Screen
터치 정보를 읽는 과정
User Application
Touch device driver
Touch Controller
TFT-LCD

## Slide 5: Touch Screen
Input event 구조체
linux/input.h에 정의되어 있음
input 입력값을 읽어들일 때 사용함
  input_event

## Slide 6: Touch Screen
Input event 구조체
  struct input_event {
  struct timeval time;
  unsigned short type;
  unsigned short code;
  unsigned int value;

## Slide 7: Touch Screen
Input event 구조체
  type과 code와 value를 통해 input 유형을 구분할 수 있음
  각 필드에 대한 값은 linux/input.h에 정의되어 있음
  터치 스크린에 관련된 값은 다음과 같다.
Event types
EV_SYN 0x00
EV_ABS 0X03
Absolute axes
ABS_MT_TOUCH_MAJOR 0x30
ABS_MT_WIDTH_MAJOR 0x32
ABS_MT_POSITION_X 0x35
ABS_MT_POSITION_Y 0x36

## Slide 8: 터치 값을 읽어오는 프로그램 작성
터치 값 읽어오기
  터치 디바이스 노드인 /dev/input/event1을 사용해 터치 스크린 입력값을 읽어 x 좌표, y 좌표를 출력하는 프로그램을 작성한다.
  linux/input.h 헤더 파일을 사용해 입력값을 판별한다.
  type = EV_ABS, code = ABS_M_POSITION_X인 경우
    value는 x 좌표값
  type = EV_ABS, code = ABS_MT_POSITION_Y인 경우
    value는 y 좌표값

## Slide 9: 터치 값을 읽어오는 프로그램 작성
프로그램 작성하기
  root@ryan-desktop:~# mkdir /root/work/ts
  root@ryan-desktop:~# cd /root/work/ts
  root@ryan-desktop:~/work/ts# vi ts.c
ts.c
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <linux/input.h>
#define EVDEVFILE "/dev/input/event1"
int main(int argc, char * argv[]) {
struct input_event evt;
int ts_fd;
ts_fd = open(EVDEVFILE, O_RDWR);
if(ts_fd < 0) {
perror("touch screen device open error...");
return -1;
}
while(1) {
read(ts_fd, &evt, sizeof(evt));
if(evt.type == 3) {
if (evt.code == ABS_MT_POSITION_X)
printf("x = %d, ", evt.value);
else if(evt.code == ABS_MT_POSITION_Y)
printf("y = %d\n", evt.value);
}
}
return 0;
}

## Slide 10: 소켓 프로그래밍에 사용되는 함수들
컴파일
  root@ryan-desktop:~/work/ts# arm-linux-gcc ts.c –o ts
타겟 보드에서 실행 – 터치 스크린 입력 좌표 출력
  root@Achro210T:~/nfs/work/ts# ./ts